| 企业基本情况 | 单位名称 | 厦门达尔电子有限公司集美分公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 负责人 | 王庆真 |
|  | 地址 | 厦门市集美区灌口镇铁山路16号301室 |
|  | 经纬度 | 东经117°59′25.87″ 北纬24°35′41.68″ |
|  | 所属行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 |
|  | 组织机构代码 | 91350211MA2XN91J2Q |
|  | 建厂年月 | 2019年 |
|  | 联系方式 | 13860274933 |
|  | 企业规模 | 年加工柔性电路板20万平方米。1条镀镍金线、1条镀锡铜线、1条化锡线、1条镀镍金线、1条化镍金线、1条镀黑孔线、1条VCP全自动镀铜线，共7条生产线，年均工作日约300天，生产车间为一班倒，每班10小时。 |
|  | 厂区面积 | 公司厂区占地面积1351m2 |

（1）废水

达尔电子根据先锋电镀区电镀废水分类收集与处理要求，项目生产废水共分为7水系分流，分别对接先锋电镀区相应的电镀废水收集管道。在车间内建设分流的生产废水收集管网，不同的废水收集管道贴上明显标识，以免造成不同的废水混排。

废水分流方案如下：车间除油清洗等前处理废水进入含油废水池，通过专门管道接入先锋电镀区的油脂废水管道；镀镍金的清洗废水进行回收后进入镍系废水池，通过专门管道接入先锋电镀区的镍系废水管道；镀铜的清洗废水进入铜系废水池，通过专门管道接入先锋电镀区的酸铜系废水管道；镀锡的清洗废水进入重金属系废水池，通过专门管道接入先锋电镀区的重金属系废水管道；碱性对接废水先锋电镀区的焦铜系废水管道；化镍的清洗废水单独设置一条管道对接先锋电镀区的镍系废水管道。

项目生活污水单独铺设一条管道对接先锋电镀区生活污水收集管道，避免生产废水与生活废水混排。

（2）废气

在电镀过程中使用抑雾剂，从源头上减少酸雾的产生量。车间在槽上安装槽边侧吸装置，酸雾经集气罩捕集后，采用碱洗喷淋处理塔处理后通过25m高排气筒排放。碱洗喷淋处理塔废水循环使用，定期更换，更换的废水排入酸碱废水池，通过专门管道接入先锋电镀区的综合废水管道。

（3）固体废物

公司建有10m2危废暂存室，用于暂存废滤芯、电镀槽废渣、废化学品包装物等危险废物，仓库地面采用防腐树脂做为防渗材料进行防腐防渗，上面设有防渗漏托盘，采用塑料桶存放废滤芯、电镀槽废渣等，防止跑冒滴漏。危险废物委托有资质的单位进行处置。普通包装材料等一般工业固废出售。生活垃圾由先锋电镀区环卫人员每日进行收集，交市政环卫部门处置。

（4）噪声

通过设备减振降噪、厂房隔声、设备合理布局以及规范操作等措施，综合防治生产噪声。